Содержание

| Вводный инструктаж …………………………………………………………. Организационная структура ООО «Бугурусланнефть» ………………… Технология и оборудование, применяемое при добыче нефти и газа….. 2.1Фонтанная эксплуатация скважин ……………………………………….. 2.2 Газлифтная эксплуатация скважин………………………………………. 2.3 Добыча нефти ШСНУ ……………………………………………………. 2.4 Добыча нефти УЭЦН……………………………………………………… 3 Методы повышения производительности скважин………………………. 3.1 Соляно-кислотная обработка……………………………………………… 3.2 Гидравлический разрыв пласта ………………………………………….. 4 Технология сбора, подготовки транспорта скважинной продукции …… 5 Методы ППД – поддержка пластового давления…………………………. 6 Исследование скважин ……………………………………………………… 7 Подземный и капитальный ремонт скважин …………………………….. 8 Автоматизация работы промысла………………………………………….. Список использованных источников………………………………………… | 3 |
| --- | --- |

Вводный инструктаж

Первая ступень: проводится ежедневно.

Контроль осуществляют, бригадир, старший осмотрщик, общественный инспектор по охране труда, дежурный санпоста, рабочие.

Проверяется: содержание рабочих мест, проходов, наличие и действие предупредительной сигнализации и блокирующих устройств; наличие ограждений рабочих мест; обеспечение электробезопасности; исправность машин, оборудования, инструментов, приспособлении: наличие, содержание и использование спецодежды, средств индивидуальной защиты; наличие пунктов питьевой воды, аптечек.

Принимаемые меры: обнаруженные недостатки устраняются немедленно. По недостаткам, для устранения которых требуется определенное время, намечаются сроки их устранения. Результаты проверки записываются в журнал.

Вторая ступень: проводится один раз в неделю.

Контроль осуществляют: начальник ПТО, мастер, старший мастер, профгрупорг.

Проверяется: выполнение мер по устранению недостатков, обнаруженных на первой степени контроля; исправность подъемно-транспортных средств и выполнение сроков их испытании: состояние освещенности рабочих мест, участков, цехов; состояние и эффективность вентиляционных установок.

Принимаемые меры: по выявленным недостаткам намечаются сроки их устранения. При наличии недостатков, создающих угрозу здоровью и жизни людей, работы прекращаются, о чем сообщается руководству предприятия. Результаты проверки записываются в журнал.

Третья ступень: проводится один раз в месяц.

Контроль осуществляют: начальник или главный инженер, главный механик, инженер по технике безопасности, председатель местного комитета, старшая медсестра.

Проверяется: состояние охраны труда, выполнение мер по обеспечению противопожарной безопасности; выполнение мер по устранению недостатков, обнаруженных па первой и второй степенях контроля; выполнение организационно-технических мероприятий, приказов, указаний и решений профсоюзных организаций по охране труда освоение средств на охрану труда состояние культуры производства; организация обучения, инструктажа и проверки знаний, работающих по охране труда.

Принимаемые меры: дается оценка состояния охраны труда, культуры производства. Итоги проверки рассматриваются на «Дне охраны труда». Результаты проверки записываются в журнал и при необходимости издается приказ.Трехступенчатый контроль оказывает существенную помощь администрации и инженерно-техническим работникам в обеспечении безопасных и безвредных условий труда на стройках и предприятиях.

1 - шасси автомобиля КрАЗ-219; 2 - коробка отбора мощности;          3 - насос 1В; 4 - оборудование верхнего мотора ГАЗ-51; 5 - поршневой насос КМ-9Т; 6 - обвязка агрегата; 7 - кожух насоса КМ-9Т; 8 - замерный бак;     9 - донные клапаны; 10 - гибкий металлический шланг; 11 - черный болт;  12 - цементомешалка; 13 - карданный вал; 14 - платформа; 15 - электрооборудование; 16 - выхлопная труба

Рисунок 1 - Цементировочный агрегат ЦА-320М

Список использованных  источников

- Акульшин А.И. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1989.- 360 с.

- Бухаленко Е.И. Справочник. Нефтепромысловое оборудование. - М.: Недра, 1990.-556 с.

- Коршак А.А. Основы нефтегазового дела, Уфа, ООО Дизайн Полиграф Сервис, 2001-544 с.

- Муравьев В.М. Справочник мастера по добыче нефти. - М.: Недра, 1975.-264 с.

- Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. - Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. - 352 с.

- Шматов В. Ф. Планирование, организация хозяйственной деятельности на нефтегазодобывающих организациях. – М.: Недра, 1990.- 270 с.

# Text boxes

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ГБОУ СПО «БНК»  2РА

Листов

Лит.

Ознакомительная

практика

Тема проекта

Утверд.

Н. Контр.

В

Реценз.

Зайцева

Провер.

Иванов

Разраб.

130503 - ОП. 01-12-0001

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.